Торцовочная пила JMS-8L

Стандартная комплектация

- пильный диск (24 зубьев)

- прижим заготовки

- расширители рабочего стола

- лазерный указатель линии распила

- мешок для сбора пыли

- комплект инструмента для монтажа и настройки

Особенности

- лазерный указатель линии распила

- рабочий стол из алюминиевого литья

- съемные расширители рабочего стола до 730 мм

- прижим заготовки

Технические характеристики

| Модель | JMS-8L |
| --- | --- |
| Артикул | 10000819М |
| Номинальная потребляемая мощность (220 В) | 1,2 кВт |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Режим работы | Повторно кратковременный |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 5000 об/мин |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 210 (30) мм |
| Угол наклона пильного диска | 0-45° |
| Угол поворота пильного диска влево и вправо | 0-45° и 0-45° |
| Максимальная глубина пропила с углом наклона 0 и 45° | 60 и 25 мм |
| Максимальная ширина пропила с поворотом 0 и 45° | 120 и 80 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 47 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 400х360х280 мм |
| Масса | 9 кг |

Лазерный луч указывает место предстоящего реза, что позволяет избежать дорогостоящих ошибок, вызванных неверной установкой заготовок

Если требуется нарезать много одинаковых деталей, поможет регулируемый торцевой упор

Фиксатор нижнего положения пильной части делает пилу компактной при хранении и удобной при транспортировке