Торцовочно-усовочная пила JSMS-10L

Стандартная комплектация

- пильный диск по дереву (40 зубьев)

- прижим заготовки

- регулируемый торцевой упор

- расширители рабочего стола

- лазерный указатель линии распила

- мешок для сбора пыли

- комплект инструмента для монтажа и настройки

Особенности

- направляющие для продольной подачи

- пильного диска (механизм «протяжки»)

- система быстрого торможения двигателя после

- выключения

- регулируемый ограничитель глубины пропила

- лазерный указатель линии распила

- рабочий стол из алюминиевого литья

- съемные расширители рабочего стола до 1030 мм

- прижим заготовки

- регулируемый торцевой упор

Технические характеристики

| Модель | JSMS-10L |
| --- | --- |
| Артикул | 10000826M |
| Номинальная потребляемая мощность (220 В) | 1,5 кВт |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Режим работы | Повторно кратковременный |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 4500 об/мин |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 254 (30) мм |
| Угол наклона пильного диска | 0–45° |
| Угол поворота пильного диска влево и вправо | 0–45° и 0–45° |
| Максимальная глубина пропила с углом наклона 0 и 45° | 90 и 42 мм |
| Максимальная ширина пропила с поворотом 0 и 45° | 305 и 215 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 40 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 650х457х495 мм |
| Масса | 18 кг |

Для фиксации заготовки на пильном столе удобно воспользоваться винтовым прижимом

Направляющий механизм продольной подачи пильной части позволяет распиливать широкие заготовки. При работе с узкими деталями механизм можно застопорить специальным фиксатором

«Мягкие» фиксаторы самых востребованных углов поворота (например, 30, 45 или 60 градусов) позволяют устанавливать их «вслепую», не затрачивая время на юстировку