4224В Токарный станок по дереву

# Стандартная комплектация

- Цифровая индикация скоростей

- Выключатель с изменяемым месторасположением

- Опора для ручного токарного резца шириной 355 мм

- Крепёжная шайба диаметром 76 мм

- Торцовый поводок

- Вращающийся упорный центр

- Кронштейн для копирования

- Вакуумный патрон

- Делительное приспособление

- Откидная защита патрона

- Инструменты для обслуживания

- Инструкция по эксплуатации

# Описание

- Тяжелые чугунные опорные ноги гарантируют устойчивость и минимальную вибрацию

- Прочная передняя бабка из серого чугуна, передвигаемая по станине станка, позволяет обтачивать тяжелые и сырые детали

- Шпиндель, установлен в 2 больших (45 мм) шарикоподшипника

- Скорости шпинделя 40 - 970 об/мин для высокого вращающего момента, 80 - 2000 об/мин для средних скоростей и 135 - 3500 об/мин для высоких скоростей. Преобразователь частоты позволяет производить плавное регулирование скорости вращения

- Цифровая индикация частоты вращения на передней бабке для считывания значения скорости

- При медленных скоростях достигается максимальный вращающий момент, благодаря чему возможно обтачивание деталей большого диаметра. Преобразователь частоты оснащен резисторным тормозом для надежной и быстрой остановки станка

- Встроена вакуумная система. Вакуумный патрон обеспечивает быстрое, простое и одновременно надежное удерживание заготовки без повреждения ее поверхности. Это особенно актуально при точении обратной стороны чашеобразных заготовок, когда крепление на планшайбе исключено. Возможность фиксировать изделие не только за дно, но и за кромку с лицевой стороны дает широкий простор для творчества, обеспечивая легкий доступ ко всей поверхности. Для работы патрона необходим компрессор (приобретается отдельно).

- Делительное приспособление позволяют производить легкую и эффективную разметку детали при заблокированном шпинделе.

- Фиксация шпинделя для простой замены крепежной плиты и токарного патрона

- Поликлиновой ремень передаёт полное усилие электродвигателя на шпиндель и может быть установлен в трёх вариантах

- Имеется внутренний отсек в задней бабке, предназначенный для хранения инструментов

- Шпиндель с резьбой МЗЗ х 3,5

# Технические характеристики

| Модель | 4224В |
| --- | --- |
| Артикул (220 В) | 1794224B-RU |
| Выходная мощность (220 В) | 2,2 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность (220 В) | 3,6 кВт / S6 40% |
| Диаметр вращения над станиной | 610 мм |
| Число оборотов в минуту | I: 40-970 об/мин II: 80-2000 об/мин III: 135-3500 об/мин |
| Расстояние между центрами | 1067 мм |
| Диаметр вращения над опорой для токарного инструмента | 490 мм |
| Угол поворота передней бабки | 0°, 180° |
| Конус передней и задней бабки | МК-2 |
| Отверстие конуса передней и задней бабок | 9,5 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 115 мм |
| Посадка шпинделя | МЗЗ х 3,5 |
| Расход воздуха (давление 6 бар) | 0,09 м3/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2260х710х1651 мм |
| Масса | 395 кг |