JTS-600XL

Циркулярная пила с подвижным столом

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

пильный диск по дереву (40 зубьев);

регулируемый параллельный упор;

каретка (подвижный стол);

расширитель рабочего стола;

удлинитель рабочего стола;

расширитель подвижного стола с телескопическим упором;

комплект инструмента для монтажа и настройки.

ОСОБЕННОСТИ:

Асинхронный двигатель

Наклон пильного диска на угол до 45 градусов

Регулировка глубины пропила

Рабочий стол из чугунного литья

Съемный расширитель рабочего стола

Съемный удлинитель рабочего стола

Регулируемый параллельный упор

Регулируемая каретка

Съемный расширитель каретки с телескопической опорой

Напольное исполнение с тумбой-подставкой

Угловой упор для каретки (опция)

Подставка на роликах для транспортировки (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | JTS-600XL |
| --- | --- |
| Артикул | 1000070XLТ |
| Выходная/потребляемая мощность двигателя (380 В) | 1,5/ 2,5 кВт |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Режим работы | Продолжительный (S1 100%) |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу | 4000 об/мин |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
| Угол наклона пильного диска | 0-45 |
| Максимальная глубина пропила с углом наклона 0 и 45 | 80 и 54 мм |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором | 610 мм |
| Размеры рабочего стола | 800х350 мм |
| Размеры рабочего стола с удлинителем | 1200х350 мм |
| Размеры подвижного стола (каретка) | 1600х240 мм |
| Ход каретки | 1700 мм |
| Максимальная длина распила с кареткой | 1600 мм |
| Высота рабочего стола над уровнем пола (с подставкой) | 850 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х2000х1115 мм |
| Вес | 170 кг |