Вытяжная установка DC-850

Стандартная комплектация

- пылесборный мешок

- кронштейн для крепления к стене

- комплект инструмента для монтажа и настройки

ОСОБЕННОСТИ

- асинхронный двигатель

- магнитный пускатель

- платформа на роликах для перекатывания

- ручка для переноски

Эта компактная вытяжная установка подойдет как для выездных работ, так и для регулярного использования в мастерской. По габаритам, весу и потребляемой мощности она сравнима с обычным строительным пылесосом, но значительно превосходит его по эффективности.

Патрубок диаметром 100 мм не забивается даже крупной стружкой от фуговального или рейсмусового станка, не говоря уже об опилках. Мешок-фильтр емкостью 55 литров довольно большой, чтобы не отвлекаться на его очистку слишком часто.

Серьезное отличие от вытяжных установок других производителей схожих по габаритам и компоновке – асинхронный двигатель. Благодаря ему, Jet значительно тише, долговечнее, эффективнее (выходная мощность почти равна потребляемой) и способен работать без частых перерывов на охлаждение.

Технические характеристики

| Модель | DC-850 |
| --- | --- |
| Артикул | 10001052M |
| Номинальная потребляемая мощность (220B) | 750 Вт |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Режим работы | Продолжительный |
| Производительность всасывания | До 850 м3/ч |
| Диаметр патрубка для подключения | 100 мм |
| Диаметр патрубка пылесборного мешка | 100 мм |
| Размеры пылесборного мешка | 380х530 мм |
| Емкость пылесборного мешка | 55 л |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1100х450х510 мм |
| Масса | 19 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| ITP10000317 | Прозрачный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм |
| ITP10000312 | Черный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм |
| JW-1022 | Хомут для шланга оцинкованный диаметром 100 мм |
| JW-1039 | Переходник (адаптер) для подключения разных типов устройств удаления опилок диаметром 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150 мм |