Вытяжная установка со сменным фильтром DC-1100A

Описание

- Технология VORTEX CONE
Фильтр остаётся чистым, сохраняя производительность вытяжки, исключается необходимость в частом техническом обслуживании

- Степень очистки пыли до 30 микрон

- Фильтр входит в стандартную комплектацию

- Высокая производительность вытяжки в результате установки мощного двигателя и специально сконструированной металлической крыльчатки

- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута

- Прочное исполнение взрывобезопасного корпуса вытяжной установки

Стандартная комплектация

- Фильтр 30 микрона

- Вытяжной штуцер 2х100 мм

- Мешок для сбора опилок

- Площадка для передвижения

Технические характеристики

| Модель | DC-1100A |
| --- | --- |
| Артикул (220 В) | 708639М |
| Артикул (380 В) | 708639T |
| Страна производства | Тайвань |
| Выходная мощность | 1,1 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,9 кВт / S6 40% |
| Производительность всасывания | 1620 м3/ч |
| Диаметр подключения шланга | 2х100 мм |
| Объём приёмного мешка для стружки | 150 л |
| Разрежение | 1700 Па |
| Степень очистки пыли | 0-30 микрон |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 835 х 450 х 1507 мм |
| Масса | 50 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 10000312 | Текстильный фильтр |
| JW 1022 | Зажим для шланга, оцинкованный, Ø 100мм |
| 708739 | Фильтр 2 микрона |
| 709563 | Мешки для стружки (5шт.) |

Присоединение вытяжной установки к станку JPM-13CST