Вытяжная установка со сменным фильтром DC-1100CK

Описание

- Технология VORTEX CONE:
Фильтр остаётся чистым, сохраняя производительность вытяжки, исключается необходимость в частом техническом обслуживании

- Высокая производительность вытяжки достигается благодаря надёжному электродвигателю, способному выдерживать большие нагрузки и рассчитанному работать более 8 часов в сутки

- Фильтр (2 микрона) с 99,9% степенью очистки проходящего через него воздуха отлично подходит для сбора мелкой пыли, образующейся при шлифовании деталей

- Выполненная из металла крыльчатка выровнена и отбалансирована так, что способна не гнуть лопасти, пропуская через себя мелкие щепки

- Удобная и быстрая система замены фильтра на установке, а также сменных мешков для сбора стружки, опилок и древесной пыли.

- Установка имеет прочный металлический корпус «улитки»

- Четыре колеса на нижней площадке позволяют перемещать вытяжную установку одному человеку

Стандартная комплектация

- Фильтр 2 микрона

- Вытяжной штуцер 2х100 мм

- Мешок для сбора опилок

- Площадка для передвижения

Технические характеристики

| Модель | DC-1100CK |
| --- | --- |
| Артикул (220 В) | 708626CKМ |
| Страна производства | Тайвань |
| Выходная мощность | 1,1 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,9 кВт / S6 40% |
| Производительность всасывания | 1620 / 1150 м3/ч |
| Диаметр подключения шланга | 2х100 мм |
| Объём приёмного мешка для стружки | 150 л |
| Разрежение | 1700 Па |
| Степень очистки пыли | 2 микрона до 99,9% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 940 х 510 х 1830 мм |
| Масса | 55 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 10000312 | Текстильный фильтр |
| JW 1022 | Зажим для шланга, оцинкованный, Ø 100мм |
| 708739 | Фильтр 2 микрона |
| 709563 | Мешки для стружки (5шт.) |

Присоединение вытяжной установки к станку JPM-13CST