Вытяжная установка DC-2300

Стандартная комплектация

- два пылесборных мешка

- два матерчатых фильтра

- 2-метровый шланг ПВХ диаметром 100 мм

- тройник-разветвитель для подключения шлангов и комплект заглушек для неиспользуемых патрубков

- комплект инструмента для монтажа и настройки

Особенности

- асинхронный двигатель

- магнитный пускатель

- платформа на роликах для перекатывания

- хомуты пылесборных мешков с защелкой

- подключение до трех станков одновременно

- два пылесборных мешка

DC-2300 – мощная вытяжка для стационарной установки в мастерской, способная работать одновременно с тремя деревообрабатывающими станками. Двигатель, металлическая крыльчатка и емкие пылесборники, отдельные от фильтров, спроектированы для надежной и продолжительной эксплуатации без частых перерывов на обслуживание и охлаждение. Модель оснащается 100-миллиметровыми патрубками для подключения шланга, но, поскольку их три, в комплект входят и заглушки.

Загрязненный воздух попадает в вентилятор и через коллектор направляется сразу в оба фильтра. Вращаясь с большой скоростью, воздушный поток сепарируется, и основная часть стружки ссыпается в полиэтиленовые пылесборные мешки. Остальной мусор отделяется в матерчатых фильтрах.

Технические характеристики

| Модель | DC-2300 |
| --- | --- |
| Артикул (380В) | 10001055T |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,7 кВт |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Режим работы | Продолжительный |
| Производительность всасывания | До 2300 м3/ч |
| Количество и диаметр патрубков для подключения | 3х100 мм |
| Диаметр патрубка пылесборного мешка | 0,5 м |
| Максимальная высота пылесборного мешка | 1,1 м |
| Емкость пылесборных мешков | 2х200 л |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1450х705х2200 мм |
| Масса | 53 кг |