Вытяжная установка со сменным фильтром DC-3500

Описание:

Вытяжная установка DC-3500 обладает очень высокой производительностью и емкостью пылесборников, благодаря чему может использоваться в сочетании с крупными станками, обеспечивая высококачественное пылеудаление. Большой запас мощности и производительности позволяет улучшить качество работы шлифовальных и фрезерных станков, очень чувствительных к мусору в рабочей зоне.

При работе с некоторыми сортами древесины, пыль которых является канцерогеном, рекомендуется заменить штатные фильтры-мешки, на опционные картриджи CK-600T из гофрированного картона. Они обеспечат тонкость фильтрации 5 мкм практически без снижения производительности всасывания. Кроме того, у этих картриджей предусмотрена система быстрой очистки: вращая специальную рукоятку, приводят в действие лопасть внутри, которая стряхивает опилки в пылесборник.

Для того чтобы все накопители заполнялись мусором равномерно, установки оборудованы специальным регулируемым распределительным клапаном. Пластиковые мешки для отходов фиксируются хомутами с быстрозажимным замком.

Пылесос хотя и весит больше 100 кг, остаётся мобильным в пределах производственного помещения, поскольку установлен на платформу с роликами.

Особенности:

4 патрубков для подключения оборудования

2 мешка для сбора мусора

фильтрация частиц размером свыше 30 мкм

возможность установки фильтров тонкой очистки (5 мкм)

платформа на роликах для транспортировки по цеху

простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов

Технические характеристики

| Модель | DC-3500 |
| --- | --- |
| Артикул (380 В) | 10000410T |
| Страна производства | Тайвань |
| Выходная мощность | 3,75 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,8 кВт / S6 40% |
| Производительность всасывания | 5900 м3/ч |
| Диаметр подключения шланга | 4 x 100 мм |
| Объём мешка для стружки | 2 х 330 л |
| Разрежение | 3050 Па |
| Степень очистки пыли | 30 микрон |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2200 х 660 х 2620 мм |
| Масса | 122 кг |