GHD-27PF

Редукторный сверлильный станок

Описание

Тяжелая, массивная чугунная конструкция

Минимум шума и вибраций за счет шестерен со скошенными зубьями

Правое и левое вращение шпинделя

Увеличенный ход пиноли 150 мм

Пиноль шпинделя с рычагом быстрого извлечения инструмента

Автоматическая подача пиноли шпинделя (GHD-27PF)

Встроенная система подвода СОЖ (GHD-27, GHD-27PF)

Стандартная комплектация

Сверлильный патрон 1-13 мм/В16

Оправка сверлильного патрона МК-3/В16

Защитный экран сверлильного патрона с концевым выключателем

Система подвода СОЖ (GHD-27, GHD-27PF)

Технические характеристики

| Модель | GHD-27PF |
| --- | --- |
| Артикул № 380 В | 50000407Т |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 32 мм/М20 |
| -сверление с автоподачей | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 75-3150 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Вылет шпинделя | 350 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 150 мм (107мм автоподача) |
| Автоматическая подача пиноли | 0,1/0,15/0,16/0,2 мм/об |
| Расстояние шпиндель-стол | 950 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1300 мм |
| Диаметр стойки | 120 мм |
| Размеры стола | 405 х 505 мм |
| Т-образный паз, 2 | 16 мм |
| Насос СОЖ | 0,05 кВт |
| Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,8 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 750х620х1800 мм |
| Масса | 250 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| GR08421 | DSA/3-1 Втулка переходная МК-3/МК-1 |
| GR08423 | DSA/3-2 Втулка переходная МК-3/МК-2 |
| GR07707 | G-16/М3 Дорн В16/МК-3 |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16 мм Т-образного паза |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR3302075 | 16S Прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |
| VR3209033 | VJ-134 Оправка сверлильного патрона MK3/B16 |