GHD-46PF

Редукторный сверлильный станок

Описание

Сверлильный станок для тяжелых работ с возможностью фрезерования и резьбонарезания

Наклон сверлильной головы влево/вправо

Перемещение сверлильной головы по стойке для удобства работы

Автоматический возврат пиноли шпинделя при автоподаче

Система подвода СОЖ встроена в основание

Микроподача шпинделя обеспечивает точность работы

Масляная ванна редуктора обеспечивает максимальную эффективность, плавный ход работы и продолжительный срок службы

Конические роликовые подшипники шпинделя подходят для тяжёлого режима работы

Ограничитель хода шпинделя предохраняет коробку передач от повреждения

Стандартная комплектация

Защитный экран

Оправка сверлильного патрона МK-4/B16

Система подвода СОЖ

Технические характеристики

| Модель | GHD-46PF |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000436T |
| Макс. диаметр сверления (Ст.3) | 40 мм /М22 |
| -сверление с автоподачей | 25 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя, 6 | 50–1250 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-4 / М12 (М16) |
| Вылет шпинделя | 260 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 130 мм, 107 мм (автоподача) |
| Автоматическая подача пиноли, 3 | 0,12/0,18/0,25 мм/об |
| Диапазон наклона головки | 90о влево/30о вправо |
| Расстояние шпиндель-стол | 690 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1469 мм |
| Диаметр колонны | 115 мм |
| Размер стола | 555 х 495 мм |
| Т-образный паз, 2 | 16 мм |
| Объём бака СОЖ | 8 л |
| Насос СОЖ | 0,1 кВт |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 914 х 762 х 2083 мм |
| Масса | 310 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| VR1007003 | Высокоточный крестовый стол 500х200 мм |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16 мм Т-образного паза |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |