GHD-50PF

Тяжелый сверлильный станок

Описание

Сверлильный станок для тяжелых работ с возможностью фрезерования и резьбонарезания

Максимальный диаметр сверления 50 мм по стали, 64 мм по чугуну

Автоматический возврат пиноли шпинделя при автоподаче

Система подвода СОЖ встроена в основание

Фиксация головы обеспечивает высокую точность сверления

Микроподача шпинделя обеспечивает точность работы

Масляная ванна редуктора обеспечивает максимальную эффективность, плавный ход работы и продолжительный срок службы

Конические роликовые подшипники шпинделя подходят для тяжёлого режима работы

Ограничитель хода шпинделя предохраняет коробку передач от повреждения

Стандартная комплектация

Защитный экран

Оправка сверлильного патрона МK-4/B16

Система подвода СОЖ

Технические характеристики

| Модель | GHD-50PF |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000438T |
| Макс. диаметр сверления (Ст.3) | 50 мм /М33 |
| -сверление с автоподачей | 32 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя, 6 | 50–1510 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-4 / М16 |
| Вылет шпинделя | 340 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 200 мм |
| Диаметр пиноли шпинделя | 100 мм |
| Автоматическая подача пиноли, 4 | 0,1/0,2/0,3/0,4 мм/об |
| Расстояние шпиндель-стол | 713 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1469 мм |
| Диаметр колонны | 180 мм |
| Размер стола | 600 х 600 мм |
| Т-образный паз, 2 | 22 мм |
| Размер основания | 1026 х 580 мм |
| Насос СОЖ | 0,1 кВт |
| Выходная мощность | 3,0 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,5 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1026 х 600 х 2324 мм |
| Масса | 750 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| VR1007003 | Высокоточный крестовый стол 500х200 мм |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16 мм Т-образного паза |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, M14 |