GHD-55PFA

Редукторный сверлильный станок

Описание

Сверлильный станок для тяжёлых работ

Мощный редукторный сверлильный станок

Автоматическая подача пиноли шпинделя

Изменение направления вращения шпинделя с помощью электромагнитной муфты кнопкой в рукоятках подачи

Возможность наклона и перемещения по вертикали рабочего стола

Механизированное перемещение рабочего стола по вертикали

Встроенная система подвода СОЖ

Стандартная комплектация

Сверлильный патрон 1-13 мм/В16

Дорн МК4/В16

Переходные втулки МК3/МК1; МК4/МК3; МК4/МК2

Технические характеристики

| Модель | GHD-55PFA |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000970T |
| Макс. диаметр сверления | 50 мм / М30 |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 52-2050 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Ход пиноли шпинделя | 240 мм |
| Автоматическая подача пиноли | 0,12/0,23/0,40 мм/об |
| Тип включения реверса автоподачи | электромагнитный |
| Расстояние ось шпинделя-стойка | 290 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 590 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1175 мм |
| Диаметр стойки | 180 мм |
| Перемещение стола | 530 мм |
| Наклон стола | ±45˚ |
| Размер стола | 600 х 500 мм |
| Размер основания | 445 х 435 мм |
| Т-образный паз 2, стол / снование | 14 мм / 20 мм |
| Насос подвода СОЖ | 0,18 кВт |
| Расход СОЖ | 6 л/мин |
| Выходная мощность | 2,2 / 2,8 кВт / S1 100% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1010 х 640 х 2250 мм |
| Масса | 620 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 50000165 | Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| VR3302075 | 16S прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |