JDP-10 / JDP-13 / JDP-15

Вертикально-сверлильные станки

Описание

Шпиндели с качественными шарикоподшипниками

Левое и правое вращение в стандартном исполнении моделей с напряжением 380 В (JDP-15T)

Быстрозажимной сверлильный патрон для всех моделей

Двигатель с большим вращающим моментом рассчитан для длительной работы с постоянной нагрузкой

Регулируемый упор глубины сверления в стандартном исполнении для всех моделей

Гарантированная точность биения в конусе Морзе <0,03 мм

Сверлильные тиски в комплекте

Стандартная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм/В16

Оправка сверлильного патрона МК-2/В16

Защитный экран сверлильного патрона

Тиски сверлильные

Технические характеристики

| Модель | JDP-10 | JDP-13 | JDP-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул 220 В | 10000350М | 10000360М | 10000370М |
| Артикул 380 В |  |  | 10000370T |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 16 мм | 20 мм | 22 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-2 | МК-2 | МК-2 |
| Вылет шпинделя | 127 мм | 165 мм | 190 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 60 мм | 80 мм | 85 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 340 мм | 390 мм | 450 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 420 мм | 480 мм | 540 мм |
| Диаметр стойки | 60 мм | 73 мм | 73 мм |
| Размер стола | 210 х 195 мм | 270 х 270 мм | 330 х 330 мм |
| Выходная мощность | 0,25 кВт/S1100% | 0,37 кВт/S1100 % | 0,52 кВт/S1100% |
| Потребляемая мощность | 0,40 кВт/S640 % | 0,65 кВт/S640 % | 0,90 кВт/S640 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 530 х 320 х 840 мм | 590 х 360 х 1000 мм | 630 х 400 х 1000 мм |
| Масса | 43 кг | 63 кг | 74 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| GR08420 | DSA/2-1 Втулка переходная МК-2/МК-1 |
| GR08421 | DSA/3-1 Втулка переходная МК-3/МК-1 |
| GR08423 | DSA/3-2 Втулка переходная МК-3/МК-2 |
| GR07706 | G-16/М2 Дорн В16/МК-2 |
| GR07707 | G-16/М3 Дорн В16/МК-3 |
| 59500028 | Втулка переходная МК2/МК1 |
| VR3302075 | 16S Прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |
| VR3209033 | VJ-134 Оправка сверлильного патрона MK3/B16 |