JDP-17F

Вертикально-сверлильный станок

Описание

- Шпиндели с качественными шарикоподшипниками

- Левое и правое вращение

- Двигатель с большим вращающим моментом рассчитан для длительной работы с постоянной нагрузкой

- Регулируемый упор глубины сверления в стандартном исполнении для всех моделей

- Гарантированная точность биения в конусе Морзе <0,03 мм

- Сверлильные тиски в комплекте

Стандартная комплектация

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-13 мм/В16

- Оправка сверлильного патрона МК-3/В16

- Защитный экран сверлильного патрона

- Тиски сверлильные

Технические характеристики

| Модель | JDP-17F |
| --- | --- |
| Артикул 220 В | 10000380М |
| Артикул 380 В | 10000380T |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 160-3330 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Вылет шпинделя | 215 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 85 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 1060 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1170 мм |
| Диаметр стойки | 80 мм |
| Размер стола | 365 х 365 мм |
| Выходная мощность | 0,55 кВт/S1 100 % |
| Потребляемая мощность | 1,00 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 680 х 430 х 1625 мм |
| Масса | 83 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| GR08421 | DSA/3-1 Втулка переходная МК-3/МК-1 |
| GR08423 | DSA/3-2 Втулка переходная МК-3/МК-2 |
| GR07707 | G-16/М3 Дорн В16/МК-3 |
| 59500029 | Втулка переходная МК3/МК1 |
| 59500030 | Втулка переходная МК3/МК2 |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR3302075 | 16S Прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |
| VR3209033 | VJ-134 Оправка сверлильного патрона MK3/B16 |