JRD-460

Радиально-сверлильный станок

Подставка - опция

Описание

- Большой массивный стол из серого чугуна

- Толстостенная чугунная стойка диаметром 115 мм

- Мощный двигатель, для непрерывной работы

- Увеличенный ход пиноли шпинделя

- Конус шпинделя Морзе 3 с затяжкой

- Максимальный вылет 460 мм

- Широкий диапазон области применения

- Удобное управление консолью

- Параллельные Т-образные пазы

- Подставка и коробчатый стол в стандартную комплектацию не входят

Стандартная комплектация

- Зажимная тяга М12

- Сверлильный патрон 1-13 мм/B16 с оправкой МК-3

- Защитный экран

Технические характеристики

| Модель | JRD-460 |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50001000T |
| Макс. диаметр сверления, сталь | 32 мм / М16 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 76 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя | 300–2600 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Ход пиноли шпинделя | 130 мм |
| Вылет шпинделя | 460 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 920 мм |
| Размер стола | 550 х 500 мм |
| Ход головки по консоли | 380 мм |
| Диаметр стойки | 115 мм |
| Т-образный паз, 4 | 16 мм |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 584 х 864 х 1143 мм |
| Масса | 250 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 2135ATQ915 | Быстрозажимной сверлильный патрон 16 мм |
| 350055 | Устройство подвода СОЖ |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200мм/МК-3 |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза |
| 50000180 | Цанговый патрон МК-3 с набором цанг ER-40 на 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм |
| 50001010 | Подставка |
| 50001011 | Коробчатый стол 280х230х200 мм |
| 59500025 | Цанговый патрон МК-3 с набором из 8 цанг ER40 3-26 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка для CS-8 |
| VR1001010 | VU-300 Универсальный наклонный поворотный стол Ø300 мм |
| VR3302075 | 16S Прецизионный быстрозажимной патрон 3-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

Сверлильная голова с рукоятками управления

Коробчатый стол (опция)