JRD-720R / JRD-920R / JRD-1100R / JRD-1230H

Радиально-сверлильные станки серии JRD

Описание

Удобное расположение рукояток управления

Шпиндель из высокоуглеродистой стали с двойными коническими и упорными подшипниками

Закаленные и шлифованные шестерни шпиндельной головки смонтированы на шлицевых валах

Правое и левое вращение шпинделя, режим резьбонарезания

Автоматический выталкиватель инструмента

Независимая система зажимных приспособлений позволяет блокировать и разблокировать рабочие элементы станка

Подъем/опускание консоли по шлифованной стойке при помощи электродвигателя

Запатентованная система легкого поворота консоли вокруг стойки

Опорная плита имеет Т-образные пазы и емкость для СОЖ с мотором подачи

Стандартная комплектация

Коробчатый рабочий стол

Набор анкерных болтов

Лампа местного освещения

Система подвода СОЖ

Технические характеристики

| Модель | JRD-720R | JRD-920R | JRD-1100R | JRD-1230H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул 380 В | 10000381Т | 10000383Т | 10000385T | 10000389T |
| Макс. Ø сверления, сталь | 32 мм / М25 | 32 мм / М25 | 42 мм / М25 | 42 мм / М25 |
| -сверление с автоподачей | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Макс. Ø сверления, чугун | 50 мм / М32 | 50 мм / М32 | 55 мм / М38 | 55 мм / М38 |
| Макс. Ø растачивания, сталь/чугун | 70 / 100 мм | 70 / 100 мм | 86 / 120 мм | 86 / 120 мм |
| Частота вращения шпинделя | 88–1500 об/мин | 88–1500 об/мин | 44–1500 об/мин | 44–1500 об/мин |
| Количество скоростей | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Конус шпинделя | MK-4 | MК-4 | MК-4 | MК-4 |
| Расстояние шпиндель-стойка | 220-750 мм | 220-950 мм | 280-1100 мм | 340-1170 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 220 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм |
| Автоподача пиноли шпинделя, 3 | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об | 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об |
| Расстояние шпиндель-основание | 260-1060 мм | 350-1210 мм | 470-1270 мм | 490-1370 мм |
| Горизонтальный ход головки | 530 мм | 730 мм | 820 мм | 890 мм |
| Вертикальный ход консоли | 580 мм | 640 мм | 570 мм | 630 мм |
| Диаметр стойки | 210 мм | 210 мм | 260 мм | 300 мм |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 600 х 445 х 380 мм | 600 х 445 х 380 мм | 635 х 520 х 415 мм | 635 х 520 х 415 мм |
| Размер основания | 1250 х 640 х 160 мм | 1250 х 640 х 160 мм | 1710 х 715 х 180 мм | 1725 х 715 х 180 мм |
| Максимальная высота над полом | 2170 мм | 2320 мм | 2530 мм | 2780 мм |
| Высота стойки над полом | 1850 мм | 2010 мм | 2000 мм | 2060 мм |
| Двигатель подъема консоли | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,1 кВт | 0,1 кВт | 0,1 кВт | 0,1 кВт |
| Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100% | 1,5 кВт/S1 100% | 2,25 кВт/S1 100% | 2,25 кВт/S1 100% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1650 х 810 х 2160 мм | 1650 х 810 х 2160 мм | 1710 х 715 х 2530 мм | 1725 х 715 х 2530 мм |
| Масса | 1120 кг | 1250 кг | 1800 кг | 2100 кг |