KST-231A

Резьбонарезной станок

Описание

Полностью автоматическое резьбонарезание и отвод инструмента, для массового производства, легкой и быстрой работы

Предназначены для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах

Возможно оснащение подставкой со встроенной системой подвода СОЖ для увеличения срока службы инструмента

Шаг резьбы обеспечивается установкой пары шестерён соответствующего передаточного числа

Стандартная комплектация

Пара шестерен, шаг 1,25 мм

Ножной выключатель

Технические характеристики

| Модель | KST-231A |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | MT2200231 |
| Диапазон резьбонарезания | Ø5– Ø32 мм |
| Частота вращения шпинделя | 50, 100, 200 об/мин |
| Число скоростей | 3 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Ход пиноли шпинделя | 65 мм |
| Диаметр пиноли | 85 мм |
| Расстояние шпиндель–стойка | 252 мм |
| Расстояние шпиндель–стол | 600 мм |
| Диаметр стойки | 95 мм |
| Размер стола | 380 х 340 мм |
| Размер основания | 600 х 480 мм |
| Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100% |
| Габаритные размеры | 825 х 480 х 1200 мм |
| Масса | 250 кг |

Принадлежности KST-231A

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| MT22100011 | Резьбонарезной патрон МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22102010 | Пара шестерен для шага 1,0 мм, резьба М6х1,0 (KST-231A) |
| MT22102012 | Пара шестерен для шага 1,25 мм, резьба М8х1,25 (KST-231A) |
| MT22102015 | Пара шестерен для шага 1,5 мм, резьба М10х1,5 (KST-231A) |
| MT22102017 | Пара шестерен для шага 1,75 мм, резьба М12х1,75 (KST-231A) |
| MT22102020 | Пара шестерен для шага 2,0 мм, резьба М14х2,0 (KST-231A) |
| MT22102025 | Пара шестерен для шага 2,5 мм, резьба М20х2,5 (KST-231A) |
| MT22103060 | Цанга М6 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22103080 | Цанга М8 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22103100 | Цанга М10 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22103120 | Цанга М12 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22103100 | Цанга М14 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT22103120 | Цанга М20 для резьбонарезного патрона МК-3/М6-М22 (KST-231A) |
| MT231STAND | Подставка с системой подачи СОЖ для KST-231A |