HBS-916W

Ленточнопильный станок

Описание

Гидравлическая система подачи, автоматическое плавное опускание консоли пилы

Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом предназначен для длительного срока службы

Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках качения

4 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов

Автоматическое отключение после сквозного распила

Стандартное оснащение нижней подставкой с встроенной системой охлаждения

Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки

Регулируемый концевой упор для серийных работ

Быстро переставляемая губка тисков с возможностью поворота до 45°

Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты

Малошумный ход с отсутствием вибрации гарантирует чистый и точный распил

Мощный двигатель (1,1 кВт) подходит для работы в режиме длительной нагрузки

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3035 мм, 4/6TPI

Регулируемый концевой упор

Гидравлическая система подачи

Встроенная система подвода СОЖ

Автоматический выключатель окончания распила

Быстропереставляемая губка тисков

Твердосплавные направляющие полотна с роликами

Технические характеристики

| Модель | HBS-916W |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 414468T |
| Зона обработки при 90° | Ø225, 225x355 мм |
| Зона обработки при 45° | Ø180, 180х155 мм |
| Скорость движения полотна | 25, 40, 52, 72 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 3035 мм |
| Диапазон поворота губок тисков | 0°-45° |
| Диаметр шкивов | 330 мм |
| Высота рабочего стола | 635 мм |
| Объем бака для СОЖ | 16 л |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1650 х 710 х 1060 мм |
| Масса | 285 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| PC27.3035.x.x | Полотно М42 27х0,9х3035 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| PC27.3035.x.xN | Полотно М51 27х0,9х3035 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |