HBS-1018W

Ленточнопильный станок

Описание

Гидравлическая система подачи, автоматическое плавное опускание консоли

Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом предназначен для длительного срока службы

Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках

4 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов

Автоматическое отключение после сквозного распила

Подставка со встроенной системой подвода СОЖ

Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки

Регулируемый концевой упор для серийных работ

Быстропереставляемая губка тисков

Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х3300 мм, 4/6 TPI

Регулируемый концевой упор

Гидравлическая система подачи

Автоматический выключатель окончания распила

Система подвода СОЖ

Быстропереставляемая губка тисков

Концевые выключатели крышек

Технические характеристики

| Модель | HBS-1018W |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 414473Т |
| Зона обработки при 90° | Ø250 мм, 250х415 мм |
| Зона обработки при 45° | Ø190 мм, 250х190 мм |
| Скорость движения полотна | 25, 40, 50, 70 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 3300 мм |
| Диапазон поворота губок тисков | 0°-45° |
| Диаметр шкивов | 355 мм |
| Высота рабочего стола | 635 мм |
| Объем бака для СОЖ | 23 л |
| Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100 % |
| Потребляемая мощность | 2,8 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1780 х 790 х 1120 мм |
| Масса | 355 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| PC27.3300.x.x | Полотно М42 27х0,9х3300 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| PC27.3300.x.xN | Полотно М51 27х0,9х3300 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |