HBS-1321W

Ленточнопильный станок

Описание

Полуавтоматическая система подъема консоли после отрезки на заданную высоту

Плавная регулировка опускания консоли с точной шкалой

Плавная регулировка скорости резания для оптимальной отрезки

Быстропереставляемая зажимная губка тисков

Большие шкивы с пружинным индикатором натяжения полотна

Встроенная система подвода СОЖ с двойным поливом

Удобный доступ для обслуживания станка и очистки от стружки

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI

Регулируемый концевой упор

Гидравлическая система подъёма/опускания пильной рамы

Ременный привод с вариатором

Автоматический выключатель окончания распила

Система подвода СОЖ

Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом

Концевые выключатели защитных крышек

Световой указатель линии распила

Технические характеристики

| Модель | HBS-1321W |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 414471T |
| Зона обработки при 90° | Ø330 мм, 330х480 мм 225х530 мм |
| Зона обработки при 45° | Ø330 мм, 330х395 мм |
| Скорость движения полотна | 20 - 80 м/мин, плавно |
| Размеры ленточного полотна | 34 х 1,1 х 4100 мм |
| Диапазон поворота губок тисков | 0°-45° |
| Диаметр шкивов | 458 мм |
| Высота рабочего стола | 812 мм |
| Объем бака для СОЖ | 23 л |
| Выходная мощность | 2,2 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,15 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2130 х 825 х 1100 мм |
| Масса | 600 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| PC34.4100.x.x | Полотно М42 34х1,1х4100 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| PC34.4100.x.xN | Полотно М51 34х1,1х4100 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000120 | Роликовый стол MRT-2000 |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |