HVBS-912 / HVBS-912G

Ленточнопильные станки

Описание

Поворотные губки тисков для резки под углами от 90о до 45о

Встроенная система подвода СОЖ

Направляющие полотна с двумя точками полива

Ширина ленточного полотна 27 мм, возможность применения полотен для резки нержавеющих сталей

Зачистная карцовочная щетка ленточного полотна

Гидравлическая система опускания консоли с точной регулировкой и выключателем.

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно  М42 27х0,9х2655 мм, 4/6TPI

Полногидравлическая система подачи

Регулируемый концевой упор

Автоматический выключатель окончания распила

Система подвода СОЖ

Технические характеристики

| Модель | HVBS-912 | HVBS-912G |
| --- | --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000435T | ITA912G |
| Зона обработки при 90º | Ø229, 178х305 мм | Ø229, 178х305 мм |
| Сплошное сечение | Ø150 мм | Ø150 мм |
| Зона обработки при 45º | Ø150, 127х150 мм | Ø150, 127х150 мм |
| Скорость движения полотна | 26, 50, 73, 95 м/мин | 38, 55, 72 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27х0,9х2655 мм | 27х0,9х2655 мм |
| Диапазон поворота тисков | 0º-45º | 0º-45º |
| Высота рабочего стола | 640 мм | 640 мм |
| Выходная мощность | 0,75 кВт/S1 100% | 0,75 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,4 кВт/S6 40% | 1,4 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1380х460х1050 мм | 1325х630х1080 мм |
| Масса | 160 кг | 170 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| PC27.2655.x.x | Полотно М42 27х0,9х2655 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| PC27.2655.x.xN | Полотно М51 27х0,9х2655 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |