MBS-910CS / MBS-910DAS

Ленточнопильные станки

Описание

Предназначен для обработки профильных заготовок

Гидравлическая система подачи обеспечивает автоматическое плавное опускание консоли пилы

Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом предназначен для длительного срока службы

Регулируемые керамические направляющие ленточного полотна

Автоматическое отключение после сквозного распила

Стандартное оснащение нижней подставкой с встроенной системой охлаждения

Регулируемый концевой упор для серийных работ

Быстрозажимные тиски для быстрой и надежной фиксации заготовок

Малошумный ход с отсутствием вибрации гарантирует чистый и точный распил

Мощный двигатель подходит для работы в режиме длительной нагрузки.

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2455 мм, 5/8 TPI

Регулируемый концевой упор

Автоматический выключатель окончания распила

Гидравлическая система подачи

Закрытая подставка с системой СОЖ

Быстрозажимные тиски

Технические характеристики

| Модель | MBS-910CS | MBS-910DAS |
| --- | --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000341Т | ITA910 |
| Зона обработки при 90° | Ø225 мм, 200 мм, 240х160 мм | Ø227 мм, 220 мм, 260х110 мм |
| Сплошное сечение | Ø150 мм | Ø150 мм |
| Зона обработки при 45° | Ø160 мм, 140 мм, 155x115 мм | Ø150 мм, 145 мм, 175x137 мм |
| Зона обработки при 60° | Ø 90 мм, 90 мм | Ø 90 мм, 85х87 мм |
| Зона обработки при 45° влево | - | Ø110 мм, 110 мм, 160x110 мм |
| Скорость движения полотна | 35, 70 м/мин | 36, 72 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 2455 мм | 27 х 0,9 х 2455 мм |
| Диапазон поворота консоли | 0°/+60° | +45°/0°/-60° |
| Диаметр шкивов | 295 мм | 295 мм |
| Высота рабочего стола | 980 мм | 980 мм |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40% | 2,1 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500 х 1100 х 1750 мм | 1500 х 750 х 1750 мм |
| Масса | 220 кг | 280 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| PC27.2455.x.x | Полотно М42 27х0,9х2455 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| PC27.2455.x.xN | Полотно М51 27х0,9х2455 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000120 | Роликовый стол MRT-2000 |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |