MBS-1220DC

Колонный ленточнопильный станок

Описание

Полуавтоматический, высокопроизводительный станок для отрезки труб, профилей и заготовок сплошного сечения из черных и цветных металлов.

Поворотная пильная рама станка позволяет отрезать заготовки под углом до 45 градусов.

Двухстоечная схема обеспечивает более производительное резание и усилие подачи.

Мощный двигатель предназначен для работы в режиме длительной нагрузки.

Мощный редуктор для длительного срока службы.

Комбинированные подшипниковые узлы направляющих полотна.

Легкая регулировка высоты подъема рамы.

Мощное усилие гидравлической губки обеспечивает надежную фиксацию заготовки

Легкое управление, циклические операции.

Встроенная система подвода СОЖ

Подвижная губка тисков управляется гидроцилиндром

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 34х1,1х3950 мм, 4/6 TPI

Регулируемый концевой упор

Автоматический выключатель окончания распила

Гидравлическая система подъема-опускания пильной рамы

Встроенная система подвода СОЖ

Гидравлические быстрозажимные тиски

Технические характеристики

| Модель | MBS-1220DC |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | ITA1220MD |
| Зона обработки при 90º | Ø300 мм,  300х300 мм  300х432 мм |
| Зона обработки при 45º | Ø300 мм,  255х255 мм 203х300 мм |
| Скорость движения полотна | 22, 40, 58, 84 м/мин |
| Размеры ленточного полотна | 34 х 1,1 х 3950 мм |
| Высота стола | 680 мм |
| Объем бака СОЖ | 25 л |
| Выходная мощность | 2,2 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,15 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2100 х 1100 х 1400 мм |
| Масса | 645 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| РС34.3950.x.x | Полотно М42 34х1,1х3950 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| РС34.3950.x.xN | Полотно М51 34х1,1х3950 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000120 | Роликовый стол MRT-2000 |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |