MBS-1318FA

Ленточнопильный станок

Описание

Станок для отрезки заготовок в автоматическом режиме

Максимальный диаметр реза 330 мм

Максимальный ход подающего устройства 700 мм

Минимальная длина отрезаемой заготовки от 8 мм

Поворот пильной рамы вправо на угол 45°

Сенсорный экран на панели управления и установщик длины отрезаемой заготовки

Индикатор натяжения ленточного полотна

Регулировка усилия зажима заготовки

Вертикальный прижим для пакетной обработки

Плавная регулировка скорости резания с помощью инвертера

Автоматический транспортер удаления стружки

Ручная регулировка высоты подъема пильной рамы

Поворот пильной рамы для резки под углом осуществляется вручную

Лампа местного освещения

Встроенная система подвода СОЖ

Мощный двигатель предназначен для работы в режиме длительной нагрузки

Стандартная комплектация

Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х4130 мм, 4/6 TPI

Система автоматической подачи заготовок

Гидростанция

Индикатор натяжения ленточного полотна

Система подвода СОЖ

Лампа местного освещения

Технические характеристики

| Модель | MBS-1318FA |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | ITA1318FA |
| Зона обработки при 90º | Ø330 мм, 330х460 мм |
| Зона обработки при 45º вправо | Ø280 мм, 330х280 мм |
| Скорость движения полотна | 20-70 м/мин, плавно |
| Размеры ленточного полотна | 27 х 0,9 х 4130 мм |
| Высота рабочего стола | 820 мм |
| Ход подающего устройства | 700 мм |
| Минимальная длина отрезаемой заготовки | от 8 мм |
| Размер пакета заготовок | 300 х 460 мм |
| Выходная мощность | 3,75 кВт / S1 100% |
| Мощность мотора гидростанции | 0,38 кВт |
| Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
| Габаритные размеры упаковки | 2280 х 2190 х 1730 мм |
| Масса | 1320 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| РС27.4130.x.x | Полотно М42 27х0,9х4130 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| РС27.4130.x.xN | Полотно М51 27х0,9х4130 мм (х.х) TPI, шаг по запросу |
| 52000100 | V-образная роликовая опора HRS-V |
| 52000120 | Роликовый стол MRT-2000 |
| 52000140 | Роликовая опора HRS |
| 59500048 | Виброопора М12 (заказ 4 шт.) |