JMC-1260TS

Вертикально-фрезерный станок на колонне

Описание

Фрезерная голова перемещается по вертикальной стойке

Наклон шпинделя влево/вправо

Автоматическая подача пиноли шпинделя

Автоматическая подача по оси Х и Y

Двигатель подъёма - опускания головы

Встроенная система подвода СОЖ

Лампа местного освещения

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Совмещённый пульт управления и УЦИ

Стандартная комплектация

Цанговый патрон с набором цанг

16 мм сверлильный патрон с оправкой

Переходные втулки ISO40/МК-2, ISO40/MK-3, для свёрл

Лампа местного освещения

Система подвода СОЖ

Двигатель подъема-опускания фрезерной головы

Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм

Технические характеристики

| Модель | JMС-1260TS DRO |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | ITA1260TS |
| Макс. диаметр сверления | 40 мм |
| -сверление с автоподачей | 20 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя, 16 | 70-3620 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Автоподача пиноли шпинделя | 0,045/0,086/ 0,142 мм/об |
| Ход пиноли шпинделя | 140 мм |
| Диапазон наклона головки | ±45° |
| Расстояние шпиндель-стойка | 450 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 70-570 мм |
| Размеры стола | 1525 х 320 мм |
| Перемещение стола по X / Y | 1050 x 470 мм |
| Автоматическая подача | 15-370 мм/мин |
| Скорость перемещения по Z | 576 мм/мин |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 14/80 мм |
| Насос подвода СОЖ | 0,04 кВт |
| Двигатель автоподачи стола | 0,4 кВт |
| Двигатель фрезерной головки | 0,37 кВт |
| Выходная мощность | 3,75 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 5,5 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2565 х 1920 х 2290 мм |
| Масса | 2300 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм |
| 50000122 | Патрон шпинделя ISO40/MK-2 для свёрл |
| 50000123 | Патрон шпинделя ISO40/MK-3 для свёрл |
| 50000124 | Патрон шпинделя ISO40/B16 |
| 50000125 | Патрон шпинделя ISO40/ER32 + комплект цанг |
| 50000126 | Патрон шпинделя ISO40/d22 |
| 50000170 | Комплект прихватов для 14 мм Т-образного паза |
| 59500027 | Цанговый патрон ISO40 с набором из 12 цанг ER32 3-20 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 и 464816 |
| VR1001010 | VU-300 Универсальный наклоннный поворотный стол 300 мм |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |