JTM-1360TS DRO

Универсальный фрезерный станок

Описание

Вертикальный и горизонтальный шпиндели

УЦИ (устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак

Поворот головки влево/вправо

Полностью механизированный фрезерный стол с шарико-винтовыми передачами

Пневматический останов стола (необходимо подключение воздуха 6 атм.)

Комплектуется компрессором производительностью 240 л/мин, давление 8 атм., мощность 1,5 кВт

Удобный пульт управления на кронштейне

Централизованная система смазки фрезерного стола

Встроенная система подвода СОЖ

Режим работы для нарезания резьбы

Стандартная комплектация

Зажимная тяга M16

Лампа местного освещения

Устройство цифровой индикации по трём осям

Централизованная система смазки стола

Система подвода СОЖ и поддон для сбора стружки

Оправка вертикальная и горизонтальная, 2 шт.

Фрезерная оправка и втулка

Компрессор UNIPRO или аналог

Технические характеристики

| Модель | JTM-1360TS DRO |
| --- | --- |
| Артикул | 50000153T |
| Макс. диаметр сверления (сталь/чугун) | 20 / 40 мм |
| -сверление с автоподачей | 20 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: |  |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 70-3600 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Диаметр пиноли | 105 мм |
| Автоподача пиноли шпинделя | 0,04/0,08/0,15 мм/об |
| Ход пиноли шпинделя | 127 мм |
| Диапазон наклона головки | 90°, влево/вправо |
| Расстояние шпиндель-стол | 95-540 мм |
| Расстояние шпиндель-стойка | 150-620 мм |
| Поперечный ход консоли | 470 мм |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: |  |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 72-1145 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Расстояние шпиндель-стол | 0-400 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ: |  |
| Размер стола по оси Х х Y | 1525 х 340 мм |
| Ход стола по X х Y х Z | 1100 х 380 х 370 мм |
| Т-образный паз / расстояние, 3 | 16 / 80 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 550 кг |
| Подача стола по горизонтали, 6 | 22-384 мм/мин |
| Ускоренное перемещение стола по X / Y | 1250 / 430 мм/мин |
| Перемещение консоли | 370 мм |
| Перемещение хобота | 470 мм |
| Выходная мощность | 3,75 / 3,75 кВт/S1 100 % |
| Потребляемая мощность | 7,0 / 7,0 кВт/S6 40 % |
| Двигатель подачи стола по горизонтали | 0,55 кВт |
| Двигатель ускоренного перемещения стола по Z | 0,37 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2430 х 1640 х 2375 мм |
| Масса | 2250 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с планшайбой Ø200 мм / МК-3 |
| 50000109 | Пневматическая зажимная тяга M16 |
| 50000122 * | Патрон шпинделя ISO40-MK2 для свёрл |
| 50000123 * | Патрон шпинделя ISO40-MK3 для свёрл |
| 50000124 | Патрон шпинделя ISO40-B16 |
| 50000125 * | Патрон шпинделя ISO40-ER32 + комплект из 11 цанг, (4-20 мм) |
| 50000126 | Патрон шпинделя ISO40-d22 фрезерная оправка |
| 50000170 * | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза |
| 59500027 | Цанговый патрон ISO40 с набором из 12 цанг ER32 3-20 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 и 464816 |
| VR1001010 | VU-300 Универс. наклон. поворотный стол Ø300 мм |
| VR3303079 | 16Н Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

* Рекомендуемая комплектация