JUM-1144 DRO / JUM-1464 DRO

Широкоуниверсальные фрезерные станки

Описание

Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ

Горизонтальный и вертикальный шпиндели (JUM-1464)

Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли

Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z

Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z (JUM-1464)

Встроенная система подвода СОЖ

Лампа местного освещения

Устройство цифровой индикации по 3м осям

Стандартная комплектация

Оправка горизонтального шпинделя (JUM-1464)

Цанговый патрон с набором из 8 цанг (JUM-1464)

Переходные втулки ISO50/МS4 (JUM-1464)

Лампа местного освещения

Система подвода СОЖ

Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм

Технические характеристики

| Модель | JUM-1144 DRO | JUM-1464 DRO |
| --- | --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000452T | 50000453T |
| Макс. диаметр сверления, сталь/чугун | 18 / 22 мм | 50 мм / М16 |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 85 мм | 125 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 16 мм | 32 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ |  |  |
| Частота вращения шпинделя | 40-1600 об/мин (11) | 60-1750 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO40 (DIN2080) | ISO50 |
| Перемещение консоли | 630 мм | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360° | ±360° |
| Расстояние шпиндель-стол | 90-520 мм | 0-400 мм |
| Диаметр оправки | 32 мм |  |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ |  |  |
| Частота вращения шпинделя | - | 58-1800 об/мин |
| Конус шпинделя | - | ISO50 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | - | 175 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | - | 0-400 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ |  |  |
| Размеры стола | 1120х260 мм | 1600х360 мм |
| Перемещение стола по оси XхYхZ (ручное) | 600(800) x 280 x (430) мм | 1300 x 280(290) x 400 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 350 кг |  |
| Поворот стола | - | ±35° |
| Автоматическая подача по оси X | - | 22-420 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси X | - | 1290 мм/мин |
| Автоматическая подача по оси Y | - | 22-393 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси Y | - | 1205 мм/мин |
| Автоматическая подача по оси Z | - | 10-168 мм/мин |
| Ускоренная подача по оси Z | - | 513 мм/мин |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 63 мм | 14 мм / 95 мм |
| Мощность двигателя | 2,4 кВт | 4,0 кВт |
| Мощность двигателя автоподачи | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1655х1325х1730 мм | 1900х1720х1950 мм |
| Масса | 1350 кг | 2300 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм |
|  | Патрон шпинделя ISO50/ER32 + комплект цанг |
| 50000170 | Комплект прихватов для 14 мм Т-образного паза |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром дляCS-8 |
| VR1001010 | VU-300 Универс.наклон. поворотный стол 300 мм |
| VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |