JVM-836TS

Вертикально-фрезерный станок

Описание

Большой ход пиноли для сверления

Упорные подшипники шпинделя гарантируют стабильность при фрезеровании

Гарантированное биение конуса шпинделя 0,01 мм

Возможность поворота головки влево и вправо

Правое и левое вращение шпинделя

Шлифованные направляющие с регулируемыми клиновидными планками

Механический тормоз шпинделя

Централизованная система смазки фрезерного стола

Встроенная система подвода СОЖ

Стандартная комплектация

Зажимная тяга М12

Регулируемый упор глубины сверления

Защитный экран с концевым выключателем

Автоматическая подача стола по оси Х

Централизованная система смазки стола

Система подвода СОЖ

Поддон для сбора стружки

Технические характеристики

| Модель | JVM-836TS |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000154T |
| Макс. диаметр сверления, сталь | 20 мм |
| -сверление с автоподачей | 16 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя | 65 – 4550 об/мин |
| Количество скоростей | 16 |
| Конус шпинделя | ISO-30 (DIN2080) |
| Зажимная тяга | М12 |
| Ход пиноли шпинделя | 127 мм |
| Автоподача пиноли шпинделя | 0,04 / 0,08 / 0,15 мм/об |
| Диаметр пиноли | 85 мм |
| Диапазон поворота головки | 90°, влево/вправо |
| Расст. шпиндель-стол | 50 – 356 мм |
| Расст. шпиндель-стойка | 133 - 400 мм |
| Размер стола по оси X х Y | 905х200 мм |
| Ход стола по оси X х Y х Z | 640 х 240 х 355 мм |
| Т-образный паз/расстояние, 3 шт. | 16 / 64 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 250 кг |
| Поперечный ход консоли | 266 мм |
| Выходная мощность | 2,2 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,2 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1400 х 1320 х 1950 мм |
| Масса | 730 кг |

Принадлежности (изображения на стр. 108-109)

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм/МК-3 |
| 50000101 | Устройство автоподачи по оси Y |
| 50000102* | Патрон шпинделя ISO30-MK2 для свёрл |
| 50000103* | Патрон шпинделя ISO30-MK3 для свёрл |
| 50000104 | Патрон шпинделя ISO30-B16 |
| 50000105* | Патрон шпинделя ISO30-ER32+комплект из 11 цанг (4-20 мм) |
| 50000106 | Патрон шпинделя ISO30-d22 фрезерная оправка |
| 50000107 | Устройство автоподачи по оси Z |
| 50000115 | Пневматическая зажимная тяга M12 |
| 50000170* | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза |
| 59500026 | Цанговый патрон ISO30 с набором из 12 цанг ER32 3-20 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 и 464816 |
| VR3303079 | 16Н Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

* Рекомендуемая комплектация