JMD-15

Фрезерно-сверлильный станок

Автоматическая подача и подставка - опции

Описание

Массивная станина из серого чугуна гарантирует работу без вибраций

Толстостенная чугунная стойка

Мощный двигатель рассчитан на непрерывную работу

Ременная крышка с концевым выключателем

Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками

Головка с возможностью поворота на 360о

Конические роликовые подшипники опор шпинделя

Право- и левостороннее вращение шпинделя

Точная регулировка упора глубины сверления

Стандартная комплектация

Зажимная тяга M12

Угловые тиски, ширина губок 85 мм

Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой

Торцевая фреза Ø63 мм с оправкой

Защитный экран с концевым выключателем

Технические характеристики

| Модель | JMD-15 |
| --- | --- |
| Артикул 220 В | 350017M |
| Макс. диаметр сверления (Ст.З) | 25 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 100-2160 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 / М12 |
| Вылет шпинделя | 200 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 90 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 380 мм |
| Диаметр стойки | 92 мм |
| Размер стола X х Y | 585 х 190 мм |
| Ход стола по оси X х Y | 350 х 152 мм |
| Т-образные пазы, 4 | 14 мм |
| Выходная мощность | 0,75 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,3 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 950 х 860 х 990 мм |
| Масса | 170 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 350045 | Закрытая подставка |
| 350055 | Устройство подвода СОЖ |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой Ø200 мм / МК-3 |
| 708119 | Устройство для транспортировки |
| 50000061 | Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
| 50000065 | Поворотный стол с круглой планшайбой Ø150 мм |
| 50000165 | Комплект прихватов для 14-мм Т-образного паза |
| 50000180* | Цанговый патрон МК-3 с набором цанг ER40 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм |
| 50000390 | Автоподача по оси X |
| 50000476 | Магнитный стол 170х100 мм |
| ITA10037 | Цанговый патрон с набором цанг МК-3 Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
| 59500025 | Цанговый патрон МК-3 с набором из 8 цанг ER40 3-26 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| VR3303079 | 16Н Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

* Рекомендуемая комплектация