JMD-18 / JMD-18PF

Фрезерно-сверлильные станки

JMD-18 (подставка - опция)

JMD-18PF (подставка - опция)

Описание

Массивная станина из серого чугуна гарантирует работу без вибраций

Толстостенная чугунная стойка

Мощный двигатель рассчитан на непрерывную работу

Ременная крышка с концевым выключателем

Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками

Головка с возможностью поворота на 360о

Конические роликовые подшипники опор шпинделя

Автоматическая подача пиноли шпинделя (JMD-18PF)

Стандартная комплектация

Зажимная тяга M12

Угловые тиски, ширина губок 85мм

Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой МК-3

Торцевая фреза Ø75 мм с оправкой

Лампа местного освещения

Защитный экран с концевым выключателем

Технические характеристики

| Модель | JMD-18 | JMD-18PF |
| --- | --- | --- |
| Артикул 220 В | 350018М | 350051М |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 30 мм / М12 | 30 мм / М12 |
| -сверление с автоподачей | --- | 16 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 76 мм | 76 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 20 мм | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 125-2500 об/мин | 125-2500 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 / М12 | МК-3 / М12 |
| Вылет шпинделя | 200 мм | 200 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 125 мм | 125 мм, 107 мм (автоподача) |
| Автоматическая подача пиноли | - | 0,12 / 0,18 /0,25 мм/об |
| Расстояние шпиндель-стол | 455 мм | 455 мм |
| Диаметр стойки | 115 мм | 115 мм |
| Размер стола X х Y | 805 х 240 мм | 805 х 240 мм |
| Ход стола по оси X х Y | 520 х 175 мм | 520 х 175 мм |
| Т-образные пазы,4 | 16 мм | 16 мм |
| Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100% | 1,5 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,6 кВт/S6 40% | 2,6 кВт/S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1080х1010х1105 мм | 1080х1010х1105 мм |
| Масса | 290 кг | 290 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 350045 | Закрытая подставка |
| 350055 | Устройство подвода СОЖ |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой Ø200 мм / МК-3 |
| 708119 | Устройство для транспортировки |
| 50000060 | Набор цанг MK-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
| 50000061 | Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
| 50000065 | Поворотный стол с планшайбой Ø150 мм |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза |
| 50000180* | Цанговый патрон МК-3 с набором цанг ER40 6, 8, 10, 12, 16,20, 25 мм |
| 50000390 | Автоподача по оси X |
| 50000476 | Магнитный стол 170х100 мм |
| 59500025 | Цанговый патрон МК-3 с набором из 8 цанг ER40 3-26 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| ITA10037 | Цанговый патрон с набором цанг МК-3 Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 и 484816 |
| VR3303079 | 16Н Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

* Рекомендуемая комплектация