JMD-45PFD

Фрезерный станок с редуктором

Описание

Массивная станина гарантирует работу без вибраций

Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками

Рассчитанный на длительные нагрузки, мощный 2-х ступенчатый двигатель обеспечивает вращение шпинделя от 50 до 2500 об/мин

Присоединение шпинделя ISO 30 для высокой производительности фрезерования

Вращающиеся в масляной ванне отшлифованные шестерни редуктора гарантируют плавный ход

Конические роликовые подшипники главного шпинделя гарантируют высокую точность кругового вращения (биение <0,015 мм)

Правое и левое вращение шпинделя

Наклон головки вправо/влево для удобства работы

Перемещение фрезерной головки по направляющим «ласточкин хвост»

Автоматическая подача пиноли шпинделя

Стандартная комплектация

Зажимная тяга M12

Защитный экран с концевым выключателем

Угловые тиски, ширина губок 85 мм

Сверлильный патрон 1-13 мм с оправкой

Торцевая фреза Ø75 мм с оправкой

УЦИ (устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак (JMD-45PFD)

Технические характеристики

| Модель | JMD-45PF |
| --- | --- |
| Артикул 380 В | 50000400Т |
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3) | 32 мм / М20 |
| -сверление с автоподачей | 20 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 50 - 2500 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 30 (DIN 2080) |
| Вылет шпинделя | 250 мм |
| Ход пиноли автоподача | 107 мм |
| Автоматическая подача пиноли | 0,12/0,18/0,25 мм/об |
| Диапазон наклона головки | 90о влево/30о вправо |
| Расстояние шпиндель-стол | 460 мм |
| Размер стола X х Y | 825 х 240 мм |
| Ход стола по оси X х Y | 520 x 210 мм |
| Т-образные пазы, 4 | 16 мм |
| Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1080х1010х1300 мм |
| Масса | 340 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 350045 | Закрытая подставка |
| 350055 | Устройство подвода СОЖ |
| 385021 | Поворотные машинные тиски 150 мм |
| 464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм/МК-3 |
| 50000102 * | Патрон шпинделя ISO 30/MK-2 для свёрл |
| 50000103 * | Патрон шпинделя ISO 30/MK-3 для свёрл |
| 50000104 | Патрон шпинделя ISO 30/B16 |
| 50000105 * | Патрон шпинделя ISO 30/ER32 + комплект 11 цанг (4-20 мм) |
| 50000106 | Патрон шпинделя ISO 30/d22 |
| 50000170 | Комплект прихватов для 16 мм Т-образного паза |
| 50000390 | Автоподача по оси X |
| 59500026 | Цанговый патрон ISO30 с набором из 12 цанг ER32 3-20 мм |
| 59500042 | Прецизионный быстрозажимной патрон 1-16 мм/В16 |
| 59500046 | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза, М14 |
| VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
| VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 и 464816 |
| VR3303079 | 16Н Сверлильный патрон 1-16 мм/В16 под ключ |

* Рекомендуемая комплектация