JPSG-0618 Плоскошлифовальный станок

Шпиндель опирается на сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник и однорядный роликовый подшипник, установленные с предварительным натягом, и приводится в действие при помощи V-образного ремня от двигателя 1,5 кВт, что позволяет выполнять точные операции шлифования

Суппорт и стол станка установлены на точных, отшабренных вручную двойных V-образных направляющих и плоских направляющих с покрытием антифрикционным материалом «TURCITE-B». Эти направляющие имеют каналы автоматической системы смазки направляющих предназначенных для предотвращения их износа, сохранения точности на более длительный срок и снижения вибрации

Станина станка отлита из высококачественного чугуна с толстыми стенками и усиленными рёбрами жёсткости, обеспечивающими высокую жёсткость конструкции станка и снижение вибрации

Увеличенная колонна и станина создают высокую стабильность и жёсткость. Высота колонны от поверхности стола до оси шпинделя увеличена до 460 мм

Автоматическая система смазки установлена в стандартном исполнении, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих для более длительного срока службы

Поперечное перемещение стола осуществляется двигателем для более точного шага подачи

Стандартная комплектация

Электромагнитный стол

Шлифовальный круг с фланцами и съёмником

Балансировочный стенд с оправкой

Автоматическая система смазки

Система подвода СОЖ с магнитным сепаратором

Алмазный карандаш для правки круга

Поперечная подача на ШВП

Лампа местного освещения

Защитный экран

Регулировочные опоры

Технические характеристики

| Модель | JPSG-0618H |
| --- | --- |
| Артикул (380 В) | ITA2A0618 |
| Размер стола | 152х460 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 480 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 168 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 460 мм |
| Размер электромагнитного стола | 150х450 мм |
| ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА |  |
| - гидроцилиндр | 480 мм |
| - вручную | 510 мм |
| Скорость перемещения стола, плавно | 5-23 м/мин |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА |  |
| Автоматическое поперечное перемещение | 1-10 мм |
| Макс. автоматическое поперечное перемещение | 180 мм |
| Макс. ручное поперечное перемещение | 195 мм |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
| Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ |  |
| Автоматическая подача | - |
| Шаг автоматической подачи | - |
| Ускоренное перемещение | - |
| Минимальное ускоренное перемещение | - |
| ШПИНДЕЛЬ |  |
| Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2850 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 203 мм |
| Ширина шлифовального круга | 12,7 мм, макс.19 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 31,75 мм |
| МОЩНОСТЬ |  |
| Шпиндель | 1,5 / S1 100% |
| Гидростанция | 0,75 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
| Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,04 кВт |
| Мощность общая | 2,25 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1810х1135х1660 мм |
| Масса | 820 кг |