Токарно-винторезные станки RML-1440 / RML-1440V

Описание

- Принудительная система смазки (для модели V)

- Возможность установки устройства поддержания постоянной скорости резания (для модели V)

- Универсальная коробка подач позволяет нарезать метрические, дюймовые, модульные и питчевые резьбы

- Съемный мостик станины (gap) позволяет обрабатывать детали диаметром 533 мм

- Цельнолитая станина из чугуна для уменьшения вибрации позволяет работать с нагрузкой

- Направляющие выполнены из высококачественного износостойкого чугуна, закалены и отшлифованы

- Отшлифованный шпиндель установлен на трех подшипниках 2х конических роликовых и 1 шарикоподшипнике

Стандартная комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø225 мм

- Планшайба Ø225 мм

- 4-х позиционный резцедержатель

- Подвижный люнет

- Неподвижный люнет

- Центр вращающийся МК-4

- Центр невращающийся МК-4, 2 шт.

- Втулка МК-6 / МК-4

- Поддон для сбора стружки

- Ножной тормоз шпинделя

- Система подвода СОЖ

- Лампа местного освещения

- Защитная задняя стенка

Технические характеристики

| Модель | RML-1440 | RML-1440V |
| --- | --- | --- |
| Артикул 380В | 50000835T | 50000834T |
| Высота центров | 180 мм | 180 мм |
| Ø обточки над станиной (gap) | 360 мм (533 мм) | 360 мм (533 мм) |
| Ø обточки над суппортом | 214 мм | 214 мм |
| Длина съёмного мостика gap | 135 мм | 135 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм | 1000 мм |
| Частота вращения шпинделя | 70-1800 об/мин (8) | 20-400 об/мин 400-2500 об/мин (плавно) |
| Конус шпинделя | MК-6 (МК-4) | MК-6 (МК-4) |
| Присоединение шпинделя | D1-6 | D1-6 |
| Проходное отверстие шпинделя | 52,5 мм | 52,5 мм |
| Продольная подача | 0,05-1,7 мм/об | 0,05-1,7 мм/об |
| Поперечная подача | 0,025-0,85 мм/об | 0,025-0,85 мм/об |
| Метрическая резьба, 39 | 0,2-14 мм | 0,2-14 мм |
| Дюймовая резьба, 45 | 2-72 TPI | 2-72 TPI |
| Питчевая резьба, 21 | 8-44 DP | 8-44 DP |
| Модульная резьба, 18 | 0,3-3,5 MP | 0,3-3,5 MP |
| Макс. размер инструмента | 16 х 16 мм | 16 х 16 мм |
| Ход поперечного суппорта | 220 мм | 220 мм |
| Ход верхнего суппорта | 130 мм | 130 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МК-4 | МК-4 |
| Диаметр пиноли | 52 мм | 52 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 152 мм | 152 мм |
| Ширина направляющих | 260 мм | 260 мм |
| Мощность двигателя | 3,75 кВт | 3,75 кВт |
| Мощность насоса системы смазки | --- | 0,18 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,09 кВт | 0,09 кВт |
| Габаритные размеры | 2270 х 1120 х 1745мм | 2270 х 1120 х 1745мм |
| Масса | 1350 кг | 1350 кг |

Принадлежности

| Артикул | Описание |
| --- | --- |
| 59500001 | Быстросменный резцедержатель А1 |
| 59500004 | Держатель токарного резца D16х80 мм, А1 |
| 59500007 | Держатель расточного резца B16x80 мм, А1 |
| 59500010 | Держатель втулки S30х80 мм, А1 со втулкой МК-1 |
| 59500013 | Втулка L30/МК1, А1 |
| 59500014 | Втулка L30/МК2, А1 |
| 59500020 | Набор из 7 резцов 16х16 мм, с мех. креплением твердосплавных пластин |
| 59500049 | Виброопора М16 (заказ 6 шт.) |